Патент на изобретение № 2406199

АО “Чебоксарский электромеханический завод”

Опросный лист  на УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35

| 1. Параметры сети Напряжение сети 35 кВ |
| --- |
| Одностороннее питание _________ | Двухстороннее _________ |
| Номер схемы ____________ | Другое _____________________(приложить схему) |
| 2. Параметры коммутационного модуля |
| Номинальный ток выключателя |
| 1000 А _______ | 1600 А _______ |
| Тип привода выключателя |
| Пружинный ___________ | Электромагнитный ___________ |
| ОПН |
| Стандартный (ОПН-П1-35/40,5/10/2УХЛ1) __________ | Другое ____________________________________ указать тип и производителя |
| Трансформаторы тока |
| Тип - ТОЛ-35 |
| Коэффициент трансформации _______ |
| Количество ________ |
| Класс точности обмоток ________ |
| Трансформаторы напряжения |
| Да ______ | Нет _______ |
| Тип трансформатора напряжения |
| ЗНОЛ-35III УХЛ1 _________ | НАМИ-35 УХЛ1 _______ |
| В качестве источника питания собственных нужд в УСЛ-РЕКЛОУЗЕРе используется трехфазный масляный трансформатор ТМГ-25/35/0,4 У1. |
| Разъединитель 35 кВ |
| РГП-35/1000 УХЛ1 __________ |  |
| Другое _____________________ |  |
| Заземляющие ножи разъединителя |
| со стороны подвижного контакта _____ | со стороны неподвижного контакта ______ |
| с обеих сторон _______ |  |

Лист 1 из 3

Патент на полезную модель  № 88856

Патент на изобретение № 2406199

АО “Чебоксарский электромеханический завод”

Опросный лист  на УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35

(продолжение)

| 3 Конструкция модуля |
| --- |
| Холодное __________ |
| Утепленное, Толщина стенок 60 мм _________ | Утепленное, Толщина стенок 120 мм ___________ |
| Отопление модуля ________ |  |
| Сани (для установки на площадку) _____________ | Сани (для перевозок) ________________ |
| 4 Релейная защита |
| Тип РЗА __________ |
| АПВ _________ | ЗМН _______ |
| АВР _________ | Другое ________________________________ ______________________________________ |
| Телеуправление _____________ |
| Интеграция в существующую SCADA-систему _____________________ |
| Тип канала связи |
| GPRS _______ | Радиоканал __________ |
| GSM ________ | ВОЛС ________ |
| Проводной __________ | Другое ________ |
| Тип протокола обмена данными ________________________ |
| 5. Учет |
| Да ______ | Нет _________ |
| Тип счетчика __________ |
| Класс точности __________ |
| 6. Источник бесперебойного питания |
| Стандарт (6 кВА, 15 мин) _______ | Другое ______________ |

Лист 2 из 3

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные

технические характеристики

Патент на полезную модель  № 88856

Патент на изобретение № 2406199

АО “Чебоксарский электромеханический завод”

Опросный лист  на УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35

| Дополнительный комплект |
| --- |
| Ограждение | длина, м ________ |
| Лестничная площадка обслуживания | _________________ |
| Высота фундамента, м | ___________________ |
| Приемные порталы 35 кВ | ___________________ |
| Предусмотреть на наружной стене блок-контейнера шкаф с автоматическими выключателями и разъемами для подключения внешних нагрузок | _____________________ |

Дополнительные требования:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

В комплект стандартной поставки УСЛ-РЕКЛОУЗЕРа входит:

- блок-контейнер;

- опорные металлоконструкции под разъединитель;

- ошиновка;

- изоляторы опорные и проходные.

Сведения о заказчике:

Название организации:________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________

Телефон/факс: _______________________________________________________

e-mail:  _______________________________________________________________

ФИО,  должность лица, заполнившего опросный лист

____________________________________________________________________________

______________________(Подпись)

Лист 3 из 3

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики